## Slide 1: 省能控制創新產品研發
崑山科技大學電機研究所
謝聰烈教授
日期: 2015 年 1 月 23 日

## Slide 2: 大綱
智慧型省能高低溫自動烘乾機研發
多功能健身電動腳踏車研發
具加濕功能多功能省電空調機研發
技職與高中進路分析
成為專業自信的技職人
技職教育六大特色
打造技職教育的特色與優勢
結論

## Slide 3
一、智慧型省能高低溫自動烘乾機創新構想
節能減碳之響應
-全世界皆朝節能減碳的綠色家電發展。
市售洗乾衣機之缺點
-市售洗乾衣機的操作乾衣介面，均如電子計時式。
-市售洗乾衣機大多採用密閉式循環，易造成乾衣過程中水氣
沒辦法很快的被排出
-大多無法適度乾衣且耗時、耗能、取衣燙手，無法確實達到
防皺、除靜電。
自助式洗衣店
市售乾衣機操作介面

## Slide 5: 乾衣機構造
2
3
市售乾衣機內部構造圖
本作品內部構造圖
1

## Slide 6
4.2 嵌入式智慧型省能乾衣機之乾衣方法
加熱器斷電
溼氣蒸發排出
加入大氣溼度
(除皺、防靜電)
停機斷電
加熱器啟動
絕對溫度
相對濕度
馬達
第一平台
第二平台
第三平台

## Slide 7: 防皺、除靜電
乾衣完成時，灌進大量冷風，使溫度降至接近室溫，相對溼度也愈靠近室內相對溼度，進而達到防皺、除靜電、不燙手等優點。。

## Slide 8
目前市售最新自動洗乾衣機介紹

## Slide 9
本作品 與 P牌 耗 能 比 較
 | 1KG |  |  | 3KG |  |  | 5KG |  | 
 | 乾衣 時間 | 每次 損耗 電量 | EF 值 | 乾衣 時間 | 每次 損耗 電量 | EF 值 | 乾衣 時間 | 每次 損耗 電量 | EF 值
大型智慧 節能乾衣機 之研製 | 34 分 | 0.4 Kwh | 2.8 kg/kwh | 94 分 | 1. 34 Kwh | 2.49 kg/kwh | 132 分 | 1.96 Kwh | 2.8 kg/kwh
P牌 Heat Pump 洗乾衣機 | 102 分 | 0.71 Kwh | 0.156 kg/kwh | 177 分 | 1.56 Kwh | 2.14 kg/kwh | 281 分 | 2.35 Kwh | 2.37 kg/kwh
比較差異 | 相 差 時 間 | 省電比 |  | 相 差 時 間 | 省電比 |  | 相 差 時 間 | 省電比 | 
 | 68 分 | 43.7 % |  | 83 分 | 14.1 % |  | 149 分 | 16.6 % | 
每年 節省電費 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
449元
388元
1268元
※一年為365天假設每天運行一次(1度電為3.5元)

## Slide 10: 本作品與其他節能標章產品比較
廠牌名稱 | 型號 | 容量 | EF | 年耗 電量 (kwh) | 年省度數(kwh) | 省電金額(元) | 減低二氧化碳量(kg)
市售非 節能產品 |  | 7KG | 1.53 | 411 |  |  | 
歌X | DR-F7XX | 7KG | 1.8 | 350 | 61 | 159 | 39
P牌 | NH-L7XX | 7KG | 1.8 | 350 | 61 | 159 | 39
P牌 | NH-70XX | 7KG | 1.8 | 350 | 61 | 159 | 39
聲X | SD-XX | 7KG | 1.8 | 350 | 61 | 159 | 39
聲X | SDR-709XX | 7KG | 1.8 | 350 | 61 | 159 | 39
大X | TAW-D7XX | 7KG | 1.8 | 350 | 61 | 159 | 39
本作品 | BLDC | 7KG | 2.39 | 264 | 147 | 383 | 94
※官方公式: 1度電為2.6(元)；1度電產生0.636(kg)二氧化碳
平均消耗功率: 7(kg)/EF值(kg/kwh)
一年共烘衣90次

## Slide 11: 專利及獲獎
中華民國、美國及中國發明專利。
台北國際發明暨技術交易展/電器組/銀牌獎，2006/9。
德國紐倫堡國際發明展/金牌獎，2009/11。
瑞士日內瓦國際發明展/金牌獎，2010/04。
美國匹茲堡第26屆國際發明展榮獲金牌，2011/6。
第十屆旺宏金矽獎-半導體設計大賽/鑽石大賞&最佳新手獎&最佳創意獎，2010。

## Slide 12: 二、多功能健身電動腳踏車創作動機
自行車的推展
市面產品的單一性
節能減碳的響應
國際性自行車的推廣、政府的補助政策…等
發電腳踏車的發展、地球環保的重視性…等
單一系統設計居多、方便性尚需加強…等

## Slide 13: 作品設計理念
電動自行車
健身腳踏車
電動自行車與健身發電腳踏車多功能系統
環保減碳
開源節能

## Slide 14: 作品操作特色
電動自行車模式
具多種模式切換系統，提供使用者選擇
可節能減碳之多功能自行車
電動自行車模式
可作短程代步，達到騎乘輕鬆、方便
健身發電腳踏車模式
可作室內運動，達樂活健身之目的
一般腳踏車模式
健身發電腳踏車模式

## Slide 15: 整體系統架構
健身發電腳踏車功能
電動自行車功能
一般自行車功能
低速時，發電機端電壓約為16V
中高速時，發電機端電壓約28V
最大電流命令限制在4A
最大充電電壓為44.16V
電池規格 |  |  | 
規格 模式 | 充電電流(max) | 充電電壓 | 輸出瓦特數
CC(定電流)模式 | 7.81A | 38.4V | 300W
CV(定電壓)模式 | 1A | 42.24 | 42.24W
馬達規格 | 最大輸出電壓 | 36V
 | 最大輸出電流 | 7.8A
 | 最大輸出功率 | 300W

## Slide 16: 定電壓定電流快速充電法
在充電未達90%前，以定電流加快充電。
在充電達到90%後，以定電壓避免過度充電。
並在充電至95%時，達浮充階段。
充電電壓
額定電壓
充電電流
初始電壓
(V、I)
( t )
定電流充電
定電壓充電
充電至90%
電池電壓
充電電流
充電電壓
充電至95%
浮充階段

## Slide 17: 健身輔助制動阻尼系統
當馬達轉矩之扭力升高時，其阻力與發電量會隨之升高並應用此原理，設計出可調變健身阻力系統。
由調整級數控制器阻力，使SEPIC做定電流快速充電。
在充電達90%，轉為定電壓充電，並使Fuzzy控制輔助制動系統，使其保有阻力功能，且可對Battery做保護。
制動系統
Battery
PWM1
PWM2
Fuzzy
Control
阻力
級數控制器
+
-
電 源
SEPIC
Converter

## Slide 18: 再生式煞車系統
使馬達產生反向力距達剎車效果，不使用傳統剎車架構，並利用馬達瞬間的反電勢所產生的電量，使其回充至儲能電池。

## Slide 19: 最佳化下坡自動防煞
利用三軸垂直感測器控制程式指令，產生一儲能阻力使馬達減速，並將下坡時的動能轉成電能，將其回充至儲能系統，可達到煞車防護最佳化之功效。

## Slide 20
儲能系統多組I/O化
儲能
系統
AC/DC
電路
輸入
輸出

## Slide 21: 專利及獲獎
中華民國新型專利。
第六屆 Microchip 16/32 bit MCU 校園專案設計競賽/優勝，2011。
工業節能科技創意實作競賽/佳作，2012。
第八屆Microchip微控制器校園專案研發成果競賽/第二名及最佳創意獎，2013。
萬潤創新創意競賽/最佳應用獎，2013/09。

## Slide 22: 三、具加濕功能多功能省電空調機創作動機
能源危機及溫室效應所帶來的問題
「開源，緩不濟急；節流，立見功效」節省能源也等於減少二氧化碳排放。
省電多功能是本創作的目標。
舒適生活對家電的需求
溫室效應影響，氣候和季節的不同，使用空調的需求增加。
炎熱－－冷氣機；寒冷－－暖氣機
潮濕－－除濕機；乾燥－－加濕機
多數空調設備，僅能用於單一季節性，造成閒置性過高和佔據空間。

## Slide 23
藉由傳統冷氣機和除濕機所具冷凍系統之元件，結合創意設計的風向控制閥門開關藉以改變氣流方向。
冷氣
除濕
乾燥
加濕
暖氣

## Slide 24: 熱天開冷氣
(a)、熱天未使用本機前
(b)、熱天使用本機冷氣後

## Slide 25
(a)、冷天未使用本機前
(b)、冷天使用本機冷氣後
冷天開暖氣

## Slide 26
本機使用於無空調之陽台作個人空調
除濕後經過冷凝器空氣又熱又乾燥，
可作物件乾燥，同時享受冷氣

## Slide 27: 專利及獲獎
中華民國發明專利。
『具加濕功能個人型省電多功能空調機』，瑞士日內瓦國際發明展/銀牌獎，2010/4。
『可移動多功能式空調機』，台北國際發明展，榮獲金牌獎，2010/9。
教育部全國技專院校專題製作競賽，機械與動力機械群，卓越獎，2004/5。
全國技專院校學生實務專題製作競賽暨成果展/電機群/優勝獎，2007。

## Slide 28
國中畢業
高中
普通高中
綜合高中
(學術學程)
單科高中
實驗高中
一般大學
科技大學
技術學院
軍警校院
科技大學
技術學院
二專
一般大學
軍警校院
高職
五專
綜合高中
(專門學程)
實用技能學程
建教合作班
國中畢業
技職
科技大學
技術學院
一般大學
博士班
碩士班
四、技職與高中進路分析

## Slide 29
課程特色
性 向
未來發展
以專門技術為導向
著重務實技術方面的專業實作實習課程〈如：實務專題、實習課程〉
以學術知能為導向
著重基礎知識學科課程〈如：國文、英語、數學物理、地理、歷史、生物等〉
操作性向強
喜歡動手實際操作
學術性向強
對學術研究興趣較濃
較強的實務及技術能力
所學和職場所需能力接軌
升學、就業管道兼具
偏具知識型工作知能
基礎學科強、實務職能較弱
類別/項目
技職學校
高中
技職與高中進路分析
29

## Slide 30
技職教育著重專業技能，各行各業百花齊放，持續牽動臺灣經濟
傳統的農工商等產業
優異創業家
例如：鴻海總裁郭台銘
和碩聯合董事長童子賢
宏達電前執行長卓火土
現任執行長周永明等人
五、成為專業自信的技職人
新興熱門領域如服務業、文創設計等，
技職人變身為熱門行業新貴

## Slide 31
技職教育紮根很重要！
2013-06-18蘋果日報
技職院校是培養專業技術人才的大本營。
2013-10-23中央廣播電台
臺灣要更多技職教育！
2013-12-06中國時報
技職教育的實習工廠，有「動手做」的精神，
有助培訓產業基礎人才。
2013-03-14中央通訊社日報
華碩董事長 施崇棠
台積電董事長 張忠謀
和碩集團董事長 童子賢
京元電董事長 李金恭
業界對技職教育的肯定與期許

## Slide 32
六、技職教育6大特色
特色1
技職體系
多元完整
特色2
多元適性
完整學習
特色3
務實致用
精進技能
特色4
產學合作
強化就業
特色5
專業證照
未來加分
特色6
技藝競賽
自我實現

## Slide 33
高職
機械群
土木與建築群
外語群
食品群
海事群
動力機械群
電機與電子群
商業與管理群
化工群
農業群
設計群
餐旅群
家政群
水產群
藝術群

## Slide 34
高職
群科
電機科 控制科 冷凍空調科
電子科 資訊科 航空電子科
電機空調科
電機與電子群
共7科

## Slide 35
樓高14層內有61間數位化教室，並進駐10個院級研究中心。
教學研究大樓
奈米研發中心
保健科技中心
潔淨能源中心
微精密製造中心
智慧車輛研發中心
科技管理研究中心
藝文產業創新育成中心
資訊科技研發中心
雲端運算與資通安全研發中心
永續環境暨先進遙測研究中心
七、打造技職教育的特色與優勢

## Slide 36
亮眼績效
近三年內(2010年1月~2012年10月)技職校院教師貢獻度排名 |  |  |  | 
排名 | 學校 | 總金額(億元) | 專任教師人數 | 貢獻度(萬元/每位教師)
1 | 國立台灣科大 | 24.82 | 487 | 509.7
2 | 國立台北科大 | 17.56 | 479 | 366.5
3 | 國立高雄應用科大 | 10.14 | 404 | 250.9
4 | 崑山科技大學 | 8.74 | 435 | 200.8
5 | 國立屏東科大 | 6.23 | 395 | 157.6
6 | 朝陽科大 | 5.63 | 403 | 139.6
7 | 國立虎尾科大 | 4.36 | 344 | 126.6
8 | 國立澎湖科大 | 1.38 | 112 | 123.3
近三年內教師貢獻度排名(國科會和教育部計畫)
私立科大第一 遠見雜誌-2013-1-31

## Slide 37
亮眼績效
近三年內教師貢獻度排名(產學與建教合作+國科會和教育部計畫)
私立科大第一 遠見雜誌-2013-1-31
近三年內(2010年1月~2012年10月)技職校院教師貢獻度排名 |  |  |  | 
排名 | 學校 | 總金額(億元) | 專任教師人數 | 貢獻度(萬元/每位教師)
1 | 國立台灣科大 | 24.82+11.22 | 487 | 509.7+230.4=740.1
2 | 國立台北科大 | 17.56+7.69 | 479 | 366.5+160.5=527.0
3 | 國立屏東科大 | 6.23+140.00 | 395 | 157.6+354.6=512.2
4 | 崑山科技大學 | 8.74+7.35 | 435 | 200.8+168.9=369.7
5 | 明志科大 | 2.32+4.60 | 191 | 121.3+240.6=361.9
6 | 國立高雄第一科大 | 3.15+4.31 | 259 | 121.5+166.6=288.1
7 | 朝陽科大 | 5.63+3.49 | 403 | 139.6+86.5=226.1
8 | 國立澎湖科大 | 1.38+1.04 | 112 | 123.3+93.0=216.3

## Slide 38
亮眼績效
近三年內(2010年1月~2012年10月)全國大學技術移轉件數 |  | 
排名 | 學校 | 件數
1 | 國立台灣大學 | 331
2 | 國立台灣科大 | 265
3 | 國立清華大學 | 244
4 | 國立成功大學 | 215
5 | 國立交通大學 | 158
6 | 崑山科技大學 | 150
7 | 國立中興大學 | 148
8 | 東海大學 | 143
9 | 國立台北科大 | 142
10 | 遠東科大 | 138
11 | 國立中山大學 | 115
12 | 國立高雄應用科大 | 107
13 | 國立中央大學 | 105
近三年內技術移轉件數
私立科大第一 遠見雜誌-2013-1-31

## Slide 39
教育部從2010年開始推動「技職教育再造方案」
技職再造
風雲再起
重新打造技職教育的特色與優勢，
推廣校外實習課程
教師赴公民營機構研習
遴聘業界專家協同教學
等10大策略
制度調整
課程活化
就業促進
等3大面向，9大策略
重視多元價值，肯定專業技能。
2010~2012年
2013~2017年

## Slide 40
結語
技職教育提供您
升學的正向選擇
進路的優質考量
讓我們一起在
技職路上昂首同行！

## Slide 41
技職
啟動夢想
專業
成就未來

## Slide 42
謝謝聆聽